## Slide 1: «Изучение влияния стоков предприятий энергетической промышленности на качество поверхностных вод (на примере канала Боз-Су)» проект выполнен в рамках программы «Конкурса студенческих заявок на проведение исследований»
Ким Сергей Робертович
Магистрант 2- го курса обучения
Ташкентский институт ирригации и мелиорации

## Slide 2: ГИПОТЕЗА
Влияние предприятий энергетической промышленности на качество поверхностных вод канала Боз-су

## Slide 3: ЦЕЛЬ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Цель:
Оценка воздействия предприятий энергетической промышленности на качество поверхностных вод (на примере канале Боз-Су).
Ожидаемые результаты:
Выявление основных факторов; степень и условия воздействий предприятий энергетической промышленности на качество поверхностных вод (на примере канала Боз-Су)
Разработать рекомендации по управлению этими процессами

## Slide 4: ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1
3
2
4
5
1
1
Notes: Обще количество каскадов составляет 17 ГЭС. А также ТАШТЭС , Газалкентский гидроузел, Чирчикская ГЭС, Кадырьинская ГЭС, Бурджанская и Нижнибозсуйская ГЭС они являются гловными Общая протяженность являет 137 км.

## Slide 5: ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
  Газалкентский гидроузел
2. Чирчикская ГЭС
3. Кадырьинская ГЭС
4. Бурджанская ГЭС
5.Нижни-Бозсуйская ГЭС

## Slide 6: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТЫ ГЭС
1 -водоприемник.
2 -водовод
3 -турбина
4 -гидрогенератор
5 -статор.
6 -шина
7 -трансформатор
8 -распределитель
9 -линия электропередачи
2
7
5
4
6
3
9
8
1

## Slide 7: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗОВ

## Slide 8: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ПО НЕФТЕПРОДУКТАМ
Chart: 
| Газалкентский гидроузел | ГЭС №7 Верхний бьеф | ГЭС №7 Нижний бьеф | ГЭС № 3 Верхний бьеф | ГЭС № 3 Нижний бьеф | Бурджанская ГЭС Верхний бьеф | Бурджанская ГЭС Нижний бьеф | ГЭС 19 Верхний бъеф | ГЭС 19 Нижний бъеф
I этап | 0.052 | 0.003 | 0.052 | 0.052 | 0.03 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.052
II этап | 0.16 | 0.316 | 0.316 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 1.08 | 1.11
III этап | 0.12 | 0.112 | 0.092 | 0.08 | 0.081 | 0.068 | 0.068 | 0.43 | 0.45
ПДК Рыб хоз | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
ПДК Хоз питьевое | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ПДК Ирригационное | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## Slide 9: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ПО МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ
Chart: 
| Газалкентский гидроузел | ГЭС №7 Верхний бьеф | ГЭС №7 Нижний бьеф | ГЭС № 3 Верхний бьеф | ГЭС № 3 Нижний бьеф | Бурджанская ГЭС Верхний бьеф | Бурджанская ГЭС Нижний бьеф | ГЭС 19 Верхний бъеф | ГЭС 19 Нижний бъеф
I этап | 118 | 110 | 122 | 126 | 126 | 136 | 145 | 937 | 952
II этап | 92 | 90 | 111 | 95 | 100 | 134 | 126 | 126 | 130
III этап | 119 | 128 | 122 | 123 | 125 | 140 | 148 | 972 | 1665
ПДК: Рыб хоз; Ирригационное; Хоз. Питьевое | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000


## Slide 10: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ПО ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ
Chart: 
| Газалкентский гидроузел | ГЭС №7 Верхний бьеф | ГЭС №7 Нижний бьеф | ГЭС № 3 Верхний бьеф | ГЭС № 3 Нижний бьеф | Бурджанская ГЭС Верхний бьеф | Бурджанская ГЭС Нижний бьеф | ГЭС 19 Верхний бъеф | ГЭС 19 Нижний бъеф
I этап | 2.2 | 2.3 | 2.05 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.2 | 10.3
II этап | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 13.1 | 14
III этап | 2.05 | 2.3 | 2.1 | 2.05 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 11 | 18.4
ПДК Рыб. Хоз; Хоз. Питьевая; Ирригационное | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Slide 11: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Влияние энергетических предприятий на водную среду можно считать не значительным в условиях многоводности;
Влияние энергетических предприятий на водную среду значительно возрастает, в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов и резкого роста потребности на воду в регионе;
Помимо влияния предприятий энергетической промышленности на водную среду оказывают и другие участники водохозяйственного комплекса, особенно в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов и увеличения потребности на воду, которые будут способствовать к устойчивому региональному социально-экономическому развитию.

## Slide 12: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ